## Slide 1
DIY PVCBOT
——温州市 职业中等专业学校

## Slide 2
课程标题
01
动手制作PVCBOT----电子手工焊接技术
Part One
02
动手制作PVCBOT----暴走臭虫
Part Two
03
知识拓展：PVCBOT作品欣赏
Part Three

## Slide 3: 【任务目标】
可以制作自己的第一个机器人，熟悉PVCbot的制作流程，摸清pvc材料的习性，掌握些简单的电路和机械构造知识，练习焊接技术为成为一个“创客”打基础。能通过欣赏PVCbot作品开阔眼界，有能力的读者可以结合树莓派或者Arduino开发板创造出“有大脑”的机器人，同时可以在AppInventor下开发相应的手机控制应用程序

## Slide 4: 【任务实施】
“PVCBOT“的本意就是以PVC材料作为基本结构来制作的机器人。PVC是一种塑料，这里所说的PVC材料其实就是平常在网络或者电路布线时所用到的PVC线槽。

## Slide 5: 材料要求
通常主要使用白色方形管状的PVC线槽，比较容易找得到，且价格便宜，在普通的五金商店几块钱就可以买得到很多。虽然PVC线槽材料的硬度并不是很高，但是由于我们这里将要分享的都是比较小型甚至微型的机器人，体型小所以对材料的机械强度要求也不高，采用PVC线槽算是一种很适合的材料选择。
PVC线槽加工起来还很简单方便，相对于对金属材料进行加工时所需要的机床等专业设备，加工PVC线槽只是需要“大剪刀+美工刀+小锥子”的组合，用比较容易掌握的类似“手工剪纸”的方式就可以很好的完成。
由于这里涉及的机器人体型小，所以开展活动时所需要的场地空间不大，同时对各种器件的性能要求也没有那么高，整体成本也相对较低。

## Slide 6: 动手制作PVCBOT----电子手工焊接技术
在电子制作中，元器件的连接处需要焊接。焊接的质量对制作的质量影响极大！所以学习电子制作技术，必须掌握焊接技术，练好焊接基本功。

## Slide 7: 1、焊接工具
（1）电烙铁
1.内热式和外热式电烙铁的区别，主要在加热方式的不同。 2.另外，它们所用的烙铁头形状，前者是空心筒状；后者为实心杆状。 3.前者预热时间较短，但受气温影响稍大，尤其小功率型；相对，后者预热时间稍长。 4.前者比后者漏电稍小。

## Slide 8: 常见电烙铁

## Slide 9: 拆焊台

## Slide 10: 电烙铁的握法

## Slide 11
（2）、焊接技术

## Slide 13
（3）焊接质量

## Slide 15: 电烙铁保养
烙铁头容易腐蚀,新的电烙铁,在使用前先打磨,将氧化层除去,然后加热粘点松香,趁热时挂上一层焊锡.
用了一段时间后,烙铁头腐蚀,表面不平,不易焊接,要挫平,然后按新烙铁头处理方法.
烙芯替换,检查接线(接地),
查电源线是否有破损
经常用湿布\浸水海绵擦拭烙铁头,一保持良好的挂锡,并可防止助焊剂对烙铁头的腐蚀.
焊接完,焊锡应该继续保留,防止再次加热时出现氧化.
保持距离,30CM以上,避免吸入过多的有害气体.

## Slide 16: 几种拆焊方法

## Slide 17: 试一试
在洞洞板上焊接LED发光二极管和波动开关等电子元件来练习电子焊接技术，接什么具体的电子元件不作要求，达到巩固练习的效果即可。

## Slide 18: 动手制作PVCBOT---暴走臭虫
本实践需要的器材主要包括：PVC线槽、震动马达、钮扣电池/钮扣电池盒、LED发光二极管、拨动开关等

## Slide 19: 制作过程：
用剪刀裁一根长9CM的PVC方条，本任务建议采用宽度为 2.5CM的PVC线槽。
用剪刀把方条剪成如图5-64所示的形状，其中中间没有剪的区域宽度大约是2CM左右。
再用尖嘴钳折成下图的形状，这就是长腿的六足底座。

## Slide 20
（4）把钮扣电池盒的正极引脚折平。 选择的震动马达如果是圆柱形的，用胶水比较难固定，这里选择的是把震动马达竖立安装在钮扣电池盒的前端突出部，并且透明胶布包住震动马达围绕着电池盒缠上几圈，相当于把震动马达绑在钮扣电池盒前端。因为钮扣电池盒的边缘比较低，透明胶布会高出一截，之后还需要沿着钮扣电池盒边缘用剪刀把多出的透明胶布剪掉，也可以用热封胶固定。

## Slide 21: 小贴士：
本实践活动中机器人的动力依靠的是震动波，即用震动器带动整个机器人身体发生震动，在机器人的重量较轻，且支撑不是很平稳的时候，机器人就会发生位置的移动。 这里所谓震动器，其实就是我们手机中实现震机的震动马达，其原理就是通过旋转的马达带动一个位于偏心轮上的摆锤，由于摆锤的重心是位于旋转的轴上的一边，在马达转动的过程中，就会由于摆锤的重量不断循环的在转轴的周围产生一个离心的外力（即：交替忽上忽下、忽左忽右的摆动），从而导致马达的震动。

## Slide 22: （5）把六足底座如下图所示用502胶水粘贴在钮扣电池盒的底部

## Slide 23
（6）用少量的502胶水，把拨动开关粘贴在六足底座上。特别注意控制502胶水的用量，避免胶水渗入开关导致其失效。

## Slide 24
（7）给机器人装上两只LED发光二极管做的眼睛。这里LED发光二极管的造型固定是依靠把震动马达绑在电池盒上的透明胶布，原来的透明胶布是绑了好几圈的，这里直接把LED发光二极管的的引脚插入到这些透明胶布的中间层。然后再可以发光二极管从前端部分开始折弯，即摆成眼睛向前的造型。

## Slide 25
（8）按照电路原理图、电路接线图或者下面的焊接示意图把线路焊接好来，并装上钮扣电池、打开拨动开关进行测试，确保能够正常启动。

## Slide 26: 焊接效果图和最终完成图

## Slide 27: 知识小链接：如何判别LED二极管的引脚？
方法1：如果是全新的LED二极管，一般它的两个引脚的长度是有区别的，通常长的那个引脚为正极，即电子符号的喇叭口一端；
方法2：LED二极管外壳是透明的，可以透过管壳直接看到里面的电极，连接内部三角形大电极的引脚是负极，另一个连接内部小电极的引脚是正极。

## Slide 28: 3. 作品欣赏
悬崖巡边小车，基本原理是伸出来的手臂同步控制前轮的转向：当处于直线的悬崖边缘，前轮向前小车也向前；当处于悬崖拐角，前轮向悬崖内侧转，小车也向内侧转弯。

## Slide 29
“挖掘机技术哪家强？……”挖掘机那么火，谁也不能落后啊，赶紧DIY一台PVC版的挖掘机

## Slide 30
晒太阳的蚊子，太阳能动力机器人，这是一个的以太阳能为能源的特殊移动机器人，即以太阳能电池为电源，以偏心摆锤马达的震动效果作为挪动的动力

## Slide 31: 与单片结合，PVC六足机器人，相当不错的作品

## Slide 32: 项目小结
通过该项目的实施，同学们制作出自己的第一个机器人“暴走臭虫”，通过机器人的制作掌握了较好的电子焊接技术，为物联网设备安装与维护工作奠定了基础！

## Slide 33
感谢聆听